Załącznik Nr 1

Do uchwały Nr 18/V/2007r.

Rady Gminy w Żabiej Woli

z dnia 29.03.2007r.

Charakterystyka podstawowych danych Projektu inwestycyjnego pn.” Racjonalna gospodarka

wodą w aspekcie społeczno – gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego” z

Funduszu Spójności”

I. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji na terenie siedmiu Gmin – członków Związku Międzygminnego ”Mazowsze Zachodnie” przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela.1. Zakres rzeczowy inwestycji

| L.p. | Opis robót | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Transza I | mb | 96 656,6 |
|  | - kanalizacja podciśnieniowa | mb | 18 936,0 |
|  | - kanalizacja grawitacyjna | mb | 33 065,3 |
|  | - rurociągi tłoczne i ciśnieniowe | mb | 22 196,0 |
|  | - odcinki łączące przyłącza z główną siecią kanalizacyjną | mb | 22 459,3 |
|  | - pompownie i stacje pomp | kpl. | 390 |
|  | - oczyszczalnie ścieków | kpl. | 5 |
| Transza II | mb | 151 660,5 |
|  | - kanalizacja podciśnieniowa | mb | 11 875,0 |
|  | - kanalizacja grawitacyjna | mb | 70 880,2 |
|  | - rurociągi tłoczne i ciśnieniowe | mb | 41 605,0 |
|  | - odcinki łączące przyłącza z główną siecią kanalizacyjną | mb | 27 300,3 |
|  | - pompownie i stacje pomp | kpl. | 37 |
|  | - oczyszczalnie ścieków | kpl. | 1 |
| Razem, Projekt, w tym: | mb | 248 317,0 |
|  | - kanalizacja podciśnieniowa | mb | 30 811,0 |
|  | - kanalizacja grawitacyjna | mb | 103 945,5 |
|  | - rurociągi tłoczne i ciśnieniowe | mb | 63 801,0 |
|  | - odcinki łączące przyłącza z główną siecią kanalizacyjną | mb | 49 759,6 |
|  | - pompownie i stacje pomp | kpl. | 427 |
|  | - oczyszczalnie ścieków | kpl. | 6 |

Źródło: dokumentacja techniczna

Zakres rzeczowy inwestycji Gminy Żabia Wola

| Lp. | Opis robót | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Transza I |  |  |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żabia Wola (część), Huta Żabiowolska – ul. Warszawska i Józefina – ul. Mazowiecka |  |  |
|  | - rurociąg grawitacyjny PCV 200 | mb | 4 243,5 |
|  | - rurociąg grawitacyjny PCV 250 | mb | 2 628,1 |
|  | - rurociąg grawitacyjny PCV 315 | mb | 626,7 |
|  | - rurociąg tłoczny PE 90 mm | mb | 955,9 |
|  | - rurociąg tłoczny PE 40 mm | szt. | 211,1 |
|  | - przyłącza kanalizacyjne PCV 160 mm | mb | 1 898,3 |
|  | - przyłącza kanalizacyjne PE F40 mm | mb | 68,0 |
|  | - pompownie sieciowe | kpl. | 3 |
|  | - przepompownie lokalne | kpl. | 3 |
| 2 | Budowa oczyszczalni ścieków w wraz z infrastrukturą (renowacja 2,5 km rowu) - przepustowość 250 m3/d | kpl. | 1 |
|  | Razem, transza I, w tym: | mb | 10 631,6 |
|  | - kanalizacja podciśnieniowa | mb | 0 |
|  | - kanalizacja grawitacyjna | mb | 7 498,3 |
|  | - rurociągi tłoczne i ciśnieniowe | mb | 1 167,0 |
|  | - przykanaliki | szt. | 1 966,3 |
|  | - pompownie i stacje pomp | kpl. | 6 |
| Transza II |  |  |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Huta Żabiowolska (część), Józefina, Osowiec, Wycinki Osowskie i Żabia Wola (część) |  |  |
|  | - rurociąg grawitacyjny PCV | mb | 5 730,0 |
|  | - rurociągi ciśnieniowe i tłoczne | mb | 920,0 |
|  | - przyłącza kanalizacyjne | mb | 2 260,0 |
|  | - pompownie sieciowe | kpl. | 2 |
|  | Razem, transza II, w tym: | mb | 8 910,0 |
|  | - kanalizacja podciśnieniowa | mb | 0 |
|  | - kanalizacja grawitacyjna | mb | 5 730,0 |
|  | - rurociągi tłoczne i ciśnieniowe | mb | 920,0 |
|  | - przykanaliki | szt. | 2 260,0 |
|  | - pompownie i stacje pomp | kpl. | 2 |
|  | Razem, Gmina Żabia Wola, w tym: | mb | 19 541,6 |
|  | - kanalizacja podciśnieniowa | mb | 0 |
|  | - kanalizacja grawitacyjna | mb | 13 228,3 |
|  | - rurociągi tłoczne i ciśnieniowe | mb | 2 087,0 |
|  | - przykanaliki | szt. | 4 226,3 |
|  | - pompownie i stacje pomp | kpl. | 8 |

II. Koszty przedsięwzięcia

Koszty realizacji Projektu kształtują się na 169.710,60 tys. zł netto, w tym:

- koszty kwalifikowane			166.180,24 tys. zł,

- koszty niekwalifikowane	          		3.530,36 tys. zł.

Podatek VAT występujący w Projekcie wynosi ok. 36.373,28 tys. zł.

Tabela.2. Struktura kosztów występujących w Projekcie

| L.p. | Opis | Rok | Łącznie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Koszty kwalifikowane |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Koszty związane z przygotowaniem / planowaniem inwestycji |  |  | 1 729 318,00 | 542 546,00 |  |  | 2 271 864,00 |
| 1.1 | Dokumentacja projektowa |  |  | 1 729 318,00 | 542 546,00 |  |  | 2 271 864,00 |
| 2 | Nadzór w okresie realizacji i pomoc doradczo-techniczna |  |  | 295 031,00 | 1 752 582,00 | 2 210 753,00 | 1 266 457,00 | 5 524 823,00 |
| 2.1 | Inżynier Kontraktu |  |  | 146 384,00 | 1 395 712,00 | 1 788 431,00 | 979 034,00 | 4 309 561,00 |
| 2.2 | Nadzór autorski |  |  | 24 397,00 | 232 620,00 | 298 072,00 | 163 173,00 | 718 262,00 |
| 2.3 | Zlecenia zewnętrzne POK |  |  | 124 250,00 | 124 250,00 | 124 250,00 | 124 250,00 | 497 000,00 |
| 3 | Roboty budowlano-montażowe, w tym: |  |  | 4 879 462,11 | 46 523 706,15 | 59 614 374,58 | 32 634 490,89 | 143 652 033,73 |
| 3.1 | Budynki i budowle |  |  | 4 845 086,33 | 39 110 224,36 | 50 836 291,86 | 29 071 603,49 | 123 863 206,04 |
| 3.2 | Maszyny i urządzenia |  |  | 30 535,78 | 6 804 424,61 | 8 439 983,43 | 2 328 299,11 | 17 603 242,94 |
| 3.3 | AKPiA |  |  | 3 840,00 | 609 057,18 | 338 099,29 | 1 234 588,29 | 2 185 584,75 |
| 4 | Promocja projektu |  |  | 110 236,00 | 143 651,00 | 112 427,00 |  | 366 314,00 |
| 4.1 | Koszt promocji projektu |  |  | 110 236,00 | 143 651,00 | 112 427,00 |  | 366 314,00 |
| 5 | Rezerwa na cele inwestycyjne |  |  | 487 947,00 | 4 652 370,00 | 5 961 439,00 | 3 263 448,00 | 14 365 204,00 |
| 5.1 | Rezerwa na cele inwestycyjne |  |  | 487 947,00 | 4 652 370,00 | 5 961 439,00 | 3 263 448,00 | 14 365 204,00 |
| Razem koszty kwalifikowane: |  |  | 7 501 994,11 | 53 614 855,15 | 67 898 993,58 | 37 164 395,89 | 166 180 238,73 |
| Koszty niekwalifikowane |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | POK |  |  | 376 250,00 | 376 250,00 | 376 250,00 | 376 250,00 | 1 505 000,00 |
| 2 | Koszty związane z przygotowaniem / planowaniem inwestycji | 1 091 205,37 | 116 600,00 | 94 600,00 |  |  |  | 1 302 405,37 |
| 2.1 | Dokumentacja projektowa | 744 195,37 | 110 975,00 | 5 400,00 |  |  |  | 860 570,37 |
| 2.2 | Studium Wykonalności Inwestycji (łącznie z kosztem opracowania koncepcji projektowej) | 347 010,00 | 5 625,00 | 89 200,00 |  |  |  | 441 835,00 |
| 3 | Koszty wykupu gruntów |  |  | 420 000,00 |  |  |  | 420 000,00 |
| 3.1 | Koszt wykupu gruntu i rekompensat |  |  | 420 000,00 |  |  |  | 420 000,00 |
| 4 | Koszty pozostałe, w tym: | 10 000,00 |  | 9 758,00 | 93 047,00 | 122 214,00 | 67 939,00 | 302 958,00 |
| 4.1 | Pozostałe podatki i opłaty urzędowe związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji | 10 000,00 |  | 9 758,00 | 93 047,00 | 122 214,00 | 67 939,00 | 302 958,00 |
| Razem koszty niekwalifikowane: | 1 101 205,37 | 116 600,00 | 900 608,00 | 469 297,00 | 498 464,00 | 444 189,00 | 3 530 363,37 |
| Koszty inwestycji, ogółem: | 169 710 602,10 |
|  | Podatek VAT, w tym: | 236 983,75 | 25 652,00 | 953 102,69 | 11 878 043,13 | 15 020 553,56 | 8 258 942,09 | 36 373 277,22 |
|  | Podatek VAT od prac projektowych, przygotowawczych i nadzoru | 236 983,75 | 25 652,00 | 572 227,70 | 619 306,38 | 593 874,60 | 361 395,54 | 2 409 439,97 |
|  | Podatek VAT od robót budowlanych |  |  | 373 312,32 | 9 627 770,75 | 12 495 500,75 | 7 113 711,33 | 29 610 295,15 |
|  | Podatek VAT od urządzeń |  |  | 6 717,87 | 1 496 973,42 | 1 856 796,36 | 512 225,80 | 3 872 713,45 |
|  | Podatek VAT od AKPiA |  |  | 844,80 | 133 992,58 | 74 381,85 | 271 609,42 | 480 828,65 |

Źródło: dokumentacja techniczna / kosztorysy i szacunki kosztów / analiza własna

Natomiast koszty  przedsięwzięcia dla Gminy Żabia Wola wyniosą 26.465,13 tys. zł netto, tj.:

- koszty kwalifikowane			21.326,66 tys. zł,

- koszty niekwalifikowane		                5.138,47 tys. zł.

Tabela. 2. 1. Struktura kosztów występujących w Projekcie dla Gminy Żabia Wola

| L.p. | Opis | Rok | Łącznie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Koszty kwalifikowane |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Koszty związane z przygotowaniem / planowaniem inwestycji |  |  |  | 157 854,00 |  |  | 157 854,00 |
| 1.1 | Dokumentacja projektowa (przyjęto ok. 3,5% wartości robót budowlano-montażowych netto) |  |  |  | 157 854,00 |  |  | 157 854,00 |
| 2 | Nadzór w okresie realizacji i pomoc doradczo-techniczna | 0,00 |  | 63 305,00 | 221 220,00 | 329 152,00 | 106 201,00 | 719 878,00 |
| 2.1 | Menadżer / Inżynier Projektu (przyjęto wartość usług menadżera projektu na poziomie ok. 3% wartości robót budowlano-montażowych netto) |  |  | 39 047,00 | 174 403,00 | 266 916,00 | 75 815,00 | 556 181,00 |
| 2.2 | Nadzór autorski (przyjęto ok. 0,5% wartości robót budowlano-montażowych netto) |  |  | 6 508,00 | 29 067,00 | 44 486,00 | 12 636,00 | 92 697,00 |
| 2.3 | Zlecenia zewnętrzne POK |  |  | 17 750,00 | 17 750,00 | 17 750,00 | 17 750,00 | 71 000,00 |
| 3 | Roboty budowlano-montażowe, w tym: |  |  | 1 301 565,21 | 5 813 418,57 | 8 897 213,37 | 2 527 173,62 | 18 539 370,77 |
| 3.1 | Budynki i budowle |  |  | 1 301 565,21 | 4 536 485,56 | 7 583 015,78 | 2 385 213,62 | 15 806 280,17 |
| 3.2 | Maszyny i urządzenia |  |  | 0,00 | 1 103 685,77 | 1 135 894,50 | 141 960,00 | 2 381 540,27 |
| 3.3 | AKPiA |  |  | 0,00 | 173 247,24 | 178 303,09 | 0,00 | 351 550,33 |
| 4 | Promocja projektu |  |  | 18 539,00 | 18 539,00 | 18 539,00 |  | 55 617,00 |
| 4.1 | Koszt promocji projektu (przyjęto ok. 0,1% wartości robót budowlano-montażowych netto) |  |  | 18 539,00 | 18 539,00 | 18 539,00 |  | 55 617,00 |
| 5 | Rezerwa na cele inwestycyjne |  |  | 130 157,00 | 581 342,00 | 889 721,00 | 252 717,00 | 1 853 937,00 |
| 5.1 | Rezerwa na cele inwestycyjne (przyjęto jako 10% od wartości robót budowlano-montażowych netto) |  |  | 130 157,00 | 581 342,00 | 889 721,00 | 252 717,00 | 1 853 937,00 |
| Razem koszty kwalifikowane: | 0,00 |  | 1 513 566,21 | 6 792 373,57 | 10 134 625,37 | 2 886 091,62 | 21 326 656,77 |
| Koszty niekwalifikowane |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POK |  |  | 53 750,00 | 53 750,00 | 53 750,00 | 53 750,00 | 215 000,00 |
| 1 | Koszty związane z przygotowaniem / planowaniem inwestycji | 255 858,00 | 30 855,00 | 10 000,00 |  |  |  | 296 713,00 |
| 1.1 | Dokumentacja projektowa | 210 858,00 | 30 855,00 |  |  |  |  | 241 713,00 |
| 1.2 | Studium Wykonalności Inwestycji (łącznie z kosztem opracowania koncepcji projektowej) | 45 000,00 |  | 10 000,00 |  |  |  | 55 000,00 |
| 2 | Koszty wykupu gruntów |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Koszt wykupu gruntu pod przepompownie (brak konieczności wykupu gruntów) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podatek VAT, w tym: | 56 288,76 | 6 788,10 | 132 251,23 | 1 506 147,18 | 2 241 442,58 | 646 765,16 | 4 589 683,01 |
| 3.1 | Podatek VAT od prac projektowych, przygotowawczych i nadzoru | 56 288,76 | 6 788,10 | 32 030,68 | 99 299,86 | 88 317,02 | 35 189,22 | 317 913,64 |
| 3.2 | Podatek VAT od robót budowlanych |  |  | 100 220,55 | 1 125 922,06 | 1 864 002,09 | 580 344,74 | 3 670 489,44 |
| 3.3 | Podatek VAT od urządzeń |  |  | 0,00 | 242 810,87 | 249 896,79 | 31 231,20 | 523 938,86 |
| 3.4 | Podatek VAT od AKPiA |  |  | 0,00 | 38 114,39 | 39 226,68 | 0,00 | 77 341,07 |
| 4 | Koszty pozostałe, w tym: |  |  | 2 603,00 | 11 627,00 | 17 794,00 | 5 054,00 | 37 078,00 |
| 4.1 | Pozostałe podatki i opłaty urzędowe związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji (przyjęto ok. 0,2% wartości robót budowlano-montażowych netto) |  |  | 2 603,00 | 11 627,00 | 17 794,00 | 5 054,00 | 37 078,00 |
| Razem koszty niekwalifikowane: | 312 146,76 | 37 643,10 | 198 604,23 | 1 571 524,18 | 2 312 986,58 | 705 569,16 | 5 138 474,01 |
| Koszty inwestycji, ogółem: | 26 465 130,78 |

Źródło: dokumentacja techniczna / kosztorysy i szacunki kosztów / analiza własna

III. Wyniki analizy finansowej.

Analizując otrzymane wyniki można jednoznacznie stwierdzić, iż otrzymanie dotacji ze środków Funduszu Spójności zwiększa rentowność projektu. Można więc powiedzieć, iż otrzymana dotacja spowoduje, że projekt opłacalnym dla inwestora.

W poniżej zamieszczonej tabeli znajdują się wyniki analizy rentowności projektu inwestycyjnego.

Tabela. 3. Wskaźniki efektywności inwestycji dla poszczególnych Gmin

| Gmina | Wskaźniki |
| --- | --- |
|  | FNPV/C (PLN) | FRR/C (%) | FNPV/C z dotacją (PLN) | FRR/C z dotacją (%) |
| Radziejowice | -8 907 212,67 zł | 0,62% | -1 651 335,29 zł | 5,61% |
| Mszczonów | -19 167 014,92 zł |  | -6 950 500,02 zł | 2,34% |
| Baranów | -3 987 229,76 zł |  | -801 936,98 zł | 4,21% |
| Wiskitki | -21 663 205,47 zł | -0,58% | -4 725 632,36 zł | 4,57% |
| Żabia Wola | -10 120 370,43 zł | 0,90% | -3 036 420,26 zł | 4,65% |
| Puszcza Mariańska | -5 241 150,30 zł | 0,78% | -1 228 504,16 zł | 5,35% |
| Teresin | -14 685 794,27 zł | 0,62% | -3 013 615,77 zł | 5,46% |

Reasumując należy podkreślić, iż wyliczony w analizie luki finansowej poziom dofinansowania z FS gwarantuje w całym 25-letnim okresie prognozowania zachowanie płynności finansowej, utrzymanie na odpowiednim poziomie wskaźnika pokrycia obsługi długu (WPOD) oraz utrzymanie dodatniej rentowności projektu.

IV. Wyniki analizy ekonomicznej.

W celu oceny ekonomiczno-społecznych efektów inwestycji kanalizacyjnej dokonano przeszacowania  wszystkich komponentów analizy uwzględniając ich ekonomiczną wartość dla społeczeństwa zamieszkującego obszar inwestycji. Zakres ponownej wyceny objął te wartości nakładów i efektów, które ze społecznego punktu widzenia mają odmienną wartość ekonomiczną.

Ponadto uwzględniono w analizie pozycje kosztów i przychodów społeczno-ekonomicznych będących tzw. efektami zewnętrznymi (np: wpływ inwestycji na środowisko naturalne, efekty ekonomiczne dla mieszkańców obszaru inwestycji).

Otrzymane przepływy ekonomiczne zostały zdyskontowane i wykorzystane do obliczenia ENPV.

Tabela 4. Wskaźniki ekonomicznej opłacalności inwestycji w poszczególnych gminach

| Gmina | Wskaźniki |
| --- | --- |
|  | ENPV (PLN) | ERR (%) | B/C |
| Radziejowice | 55 775 390,82 zł | 43,15% | 4,71 zł |
| Mszczonów | 11 200 444,51 zł | 12,78% | 1,39 zł |
| Baranów | 8 037 772,43 zł | 25,07% | 1,96 zł |
| Wiskitki | 18 853 673,70 zł | 14,70% | 1,59 zł |
| Żabia Wola | 9 273 878,25 zł | 13,60% | 1,54 zł |
| Puszcza Mariańska | 14 081 313,94 zł | 26,43% | 2,51 zł |
| Teresin | 27 464 268,62zł | 19,83% | 2,10 zł |

V. Finansowanie.

Po dokonaniu analizy dostępnych źródeł finansowania projektu inwestycyjnego oraz możliwości finansowych poszczególnych Gmin wybrano następujący wariant.

- Środki własne gmin,

- Dotacja Funduszu Spójności,

- Kredyt skonsolidowany udzielony przez konsorcjum: BOŚ, NFOŚiGW, WFOŚiGW

Należy nadmienić, iż wszystkie koszty niekwalifikowane pokryją Gminy ze swoich środków finansowych. Koszty te zostały przewidziane w planach finansowych Gmin, a kwoty wynikające z tego tytułu zarezerwowane w budżetach.

Poniżej przedstawiona została struktura finansowania kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych gmin:

Tabela 5. Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych dla Gmin

| Wydatki całkowite - struktura | Radziejowice | Mszczonów | Baranów | Puszcza Mariańska | Wiskitki | Teresin | Żabia Wola |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem finansowanie | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Dotacja z Funduszu Spójności | 57,40% | 58,06% | 55,17% | 52,28% | 61,35% | 53,69% | 53,82% |
| Budżet gminy | 31,61% | 29,42% | 28,93% | 37,93% | 25,80% | 32,59% | 26,37% |
| Kredyt skonsolidowany BOŚ | 10,99% | 12,52% | 15,90% | 9,79% | 12,85% | 13,77% | 19,81% |

Koszty ogółem dla projektu

| Projekt razem | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | tys. PLN | % budżetu | % kosztów kwalifik. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Szacowany budżet projektu | 8 519,7 | 54 646,6 | 69 367,5 | 39 102,4 | 171 636,2 | 100,00% |  |
| 2. Planowany udział Funduszu Spójności | 4 159,4 | 30 305,4 | 38 714,4 | 21 166,6 | 94 345,8 | 54,97% | 56,91% |
| 3. Planowany udziału środków kredytu skonsolidowanego BOŚ | 990,2 | 6 970,9 | 9 292,8 | 5 286,9 | 22 540,7 | 13,13% |  |
| 4. Inne środki (Gmina) | 3 370,1 | 17 370,3 | 21 360,3 | 12 648,9 | 54 749,7 | 31,90% |  |
| 5. Koszty kwalifikowane | 7 422, | 53 339,7 | 67 855,5 | 37 164,4 | 165 781,8 | 96,59% |  |

VI. Realizacja inwestycji.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie siedmiu gmin należących do Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w strukturze beneficjenta grupowego. Beneficjenci powierzą Związkowi Międzygminnemu „Mazowsze Zachodnie” rolę POK-u, który w porozumieniu z beneficjentami wybierze Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Authorizing Officer - MAO). POK utworzy we własnych strukturach Zespół Realizujący Projekt (Project Implementation Unit - PIU). Zakłada się, że koordynacja, nadzór i zarządzanie Projektem będzie realizowane przez MAO we współpracy ze strukturami PIU.

Ze względu na złożoność zadań inwestycyjnych i ich wielkość, przewiduje się, że do prowadzenia inwestycji (w zakresie przygotowania dokumentów przetargowych na roboty budowlane i do prowadzenia zadań związanych z realizacją kontraktów) będzie wybrany w drodze przetargu opartego o Prawo Zamówień Publicznych Inżynier Kontraktu.

W ramach prac przygotowawczych Inwestor (poszczególne Gminy) są zobowiązane do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu / wskazania lokalizacyjnego dla inwestycji celu publicznego i pozwolenia na budowę. Procedura uzgodnień powinna zostać przeprowadzona przez autorów projektów budowlanych / budowlano-wykonawczych poszczególnych zadań. Beneficjenci są zobowiązani do przeprowadzenia pełnej procedury OŚ (ochrony środowiska).

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę Inwestor powinien uregulować stan prawny terenów koniecznych do realizacji inwestycji punktowych (oczyszczalnie ścieków, pompownie ścieków). Zalecanym rozwiązaniem jest wykup terenu, ewentualnie dzierżawa lub zgoda na użytkowanie. Dla skutecznego aplikowania o środki z Funduszu Spójności niezbędne jest uregulowanie wszystkich kwestii własnościowych dotyczących terenów pod wspomniane obiekty.

Przed przystąpieniem do realizacji i eksploatacji (na etapie przygotowawczym) inwestycji beneficjent podjął decyzję o wyborze rozwiązania instytucjonalnego. Rozpatrywane rozwiązanie miało zabezpieczać interesy gmin w następujących dziedzinach:

− właścicielskiej:	Gminy pozostają w pełni właścicielem wytworzonego przy udziale jego środków majątku, Gminy w sposób suwerenny decyduje o dysponowaniu środkami z amortyzacji własnego majątku a tym samym o wielkości środków na jego odtworzenie

− ekonomicznej:	została zapewniona możliwość odtworzenia majątku Gmin, odliczenie podatku VAT na etapie inwestowania, odzyskiwania podatku VAT na bieżąco, zachowanie akceptowalnej społecznie ceny za wodę i ścieki,

− eksploatacyjnej	została zapewniona sprawna eksploatacja sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych, kontrola nad remontami bieżącymi i usuwaniem wszelkich awarii.

Gminy zwróciły się z wnioskiem do właściwych Urzędów Skarbowych o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przypadku prowadzenia inwestycji komunalnej polegającej na budowie oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacji sanitarnej. Urzędy Skarbowe przesłały w w/w sprawie stosowane postanowienia

VII. Przychody systemu wodno –ściekowego.